## Slide 1: Les Réseaux Mobiles dans IPv6
Thierry Ernst - Claude Castelluccia - Hong-Yon Lach
Centre de Recherche de MOTOROLA Paris
et INRI A Rhône-Alpes
http://www.inrialpes.fr/planete/people/ernst/Welcome.html
13ème congrès DNAC 1-3 décembre 1999

## Slide 2: Plan de la Présentation
Introduction: exemples et motivations
Généralités sur les réseaux mobiles
Mobile-IP (v4 et v6)
Réseaux Mobiles avec Mobile-IPv6
Conclusion

## Slide 3: Introduction: Exemples de Réseaux Mobiles
Réseaux de capteurs déployés dans les avions, trains, voitures.
Réseaux personnels (Personal Area Networks) constitués par un ensemble d'interfaces de petite taille (téléphone cellulaire, agenda électronique, ...) et reliés entre eux par onde radio.
Réseau constitué d'un train échangeant les données relatives à la signalisation ferroviaire et de l'ensemble des passagers pouvant surfer sur la toile, se connecter sur leur lieu de travail, etc.

## Slide 4: Introduction: Motivations
Pourquoi IP ? Omni-présence et engouement de l ’Internet
Pourquoi IPv6 et pas IPv4 ? Nouvelles fonctionnalités offertes par IPv6 permettent un meilleur support de:
  la mobilité
  la communication de groupe
  la sécurité
  la qualité de service
Problème ? Mobile-IP n’est pas adapté au support des réseaux mobiles

## Slide 5: Généralités sur les réseaux mobiles: Définitions
@ IP: identifie la position d ’un nœud dans la topologie
Réseau IP: un ensemble de noeuds qui partagent le même préfixe IP
Réseau DE mobiles: un réseau contenant des nœuds mobiles
Réseau mobile: un réseau IP qui change dynamiquement son point d'attachement à l'Internet
Réseau Ad-hoc: réseau dont tous les nœuds sont des routeurs mobiles.

## Slide 6: Généralités sur les réseaux mobiles: Terminologie
MN: Noeud Mobile.
CN: Noeud Correspondant.
MNN: Noeud à l ’intérieur d'un réseau mobile.
MNG: Routeur interne au réseau mobile par lequel le réseau mobile s'attache à l'Internet.
HG: Routeur externe au réseau mobile par lequel le réseau mobile s'attache initialement à l'Internet
FG(s): Routeur(s) externe(s) au réseau mobile par lequel le réseau mobile s'attache par la suite à l'Internet

## Slide 7: Généralités sur les réseaux mobiles: Hypothèses de travail
Le réseau mobile n'a qu'un seul MNG
Le réseau mobile n'est pas un réseau de transit.
Le MNG ne s'attache qu'un à seul HG ou FG à la fois.
Le HG et le FG ne sont pas eux-mêmes mobiles

## Slide 8: Généralités sur les réseaux mobiles: Caractéristiques
Préservation de la structure interne lors des déplacements
  => une gestion de la mobilité transparente aux MNNs est souhaitable.
Le MNG est un point de passage obligé
  => un réseau mobile peut être virtuellement vu de l'extérieur comme un seul nœud , le MNG, avec une adresse IP et n interfaces
  => la distinction entre les nœuds du réseau n'est nécessaire que pour le routage à l'intérieur du réseau
Importance du nombre de CNs:
  plusieurs centaines de MNNs communiquant avec plusieurs CNs
    => minimiser les messages de contrôle et assurer leur authentification
  # communications correspond au # CNs.
    => l'optimisation du routage est cruciale.
Des nœuds mobiles peuvent visiter le réseau mobile
  => permettre l’usage de Mobile-IP

## Slide 9: Mobile-IP
Groupe de travail Mobile-IP à l ’IETF (Internet Engineering Task Force)
Permet la mobilité des nœuds dans Internet sans interruption de la connectivité:
  en leur allouant une adresse IP temporaire à chaque nouveau point d’attachement dans la topologie en plus de leur adresse IP permanente
  nœud mobile enregistre son adresse temporaire auprès de son HA (Home Agent)

## Slide 10: Mobile-IP: Nœuds mobiles avec Mobile-IPv4
Mobile-IPv4
avec optimisation de routage
(Internet Draft)
Mobile-IPv4 (RFC2002)

## Slide 11: Mobile-IP: Nœuds mobiles avec Mobile-IPv6
Premiers paquets
Paquets Suivants
Mobile-IPv6 (Internet Draft)

## Slide 12: Mobile-IP: Principe général pour les réseaux mobiles
Mobile-IPv4 (RFC2002) propose de gérer un réseau mobile comme un nœud mobile quelconque: un réseau mobile n’est autre qu ’un routeur mobile.
Le routeur mobile (MNG) obtient une adresse temporaire à chacun de ses déplacements et l ’enregistre auprès de son HA (HG).
Enregistrement de l’adresse temporaire auprès du HA.

## Slide 13: Réseaux Mobiles avec Mobile-IPv4: Nœud mobile visitant un réseau mobile

## Slide 14: Réseaux Mobiles avec Mobile-IPv6: Enregistrement avec le HA (HG)

## Slide 15: Réseaux Mobiles avec Mobile-IPv6: Premiers paquets de données

## Slide 16: Réseaux Mobiles avec Mobile-IPv6: Comment obtenir un routage optimal ?

## Slide 17: Réseaux Mobiles avec Mobile-IPv6: Solutions Possibles
Qui envoie les BUs ?
  MNG ?
    Comment MNG connaît les CNs ?
    Problème d’authentification: comment CN comprend que BU correspond au MNN et l’authentifie?
  MNNs ?
    Comment MNN détecte-t’il la mobilité du réseau ?
    Comment MNN obtient-t’il l’adresse temporaire ?
    Pas de transparence de la mobilité du réseau chez les MNNs.

## Slide 18: Réseaux Mobiles avec Mobile-IPv6: Problèmes
Dans tous les cas:
  Changements nécessaires dans la spécification
  Problèmes d’authentification
  Un BU pour chaque couple {MNN,CN}
    => BU en double chez les CNs communiquant avec plusieurs MNNs
    => explosion de BUs

## Slide 19: Réseaux mobiles avec Mobile-IPv6: Nœuds mobiles visitant un réseau mobile

## Slide 20: Réseaux Mobiles avec Mobile-IPv6: Nœuds mobiles visitant un réseau mobile

## Slide 21: Réseaux Mobiles avec Mobile-IPv6: Nœuds mobiles visitant un réseau mobile

## Slide 22: Pour conclure
Les besoins des utilisateurs nécessitent de considérer la gestion de réseaux mobiles dans IP
Mobile-IPv6 n’est pas adapté aux grands réseaux mobiles car les messages de contrôle nécessaires à un routage optimal sont trop nombreux
Mobile-IPv6 nécessite d’importantes modifications pour supporter les réseaux mobiles en préservant la mobilité des nœuds.
Il faut soit:
  étendre Mobile-IPv6
  travailler sur de nouvelles solutions

## Slide 23: Les Réseaux Mobiles dans IPv6
Thierry Ernst - MOTOROLA LABS / INRIA
Claude Castelluccia - INRIA
Hong-Yon Lach - MOTOROLA LABS
Contact
Thierry Ernst
à l ’INRIA Rhône-Alpes - projet PLANETE
thierry.ernst@inrialpes.fr
http://www.inrialpes.fr/planete/people/ernst/Welcome.html